采购项目需求方案

采购单位：山东省城市服务技师学院

采购代理机构：山东万信项目管理有限公司

项目名称：疫情防控隔离区集装箱式打包箱采购

编制时间：2020年9月2日

一、项目概况及预算情况：本项目为疫情防控隔离区集装箱式打包箱采购，共分为一个包。预算金额为人民币（大写）贰拾伍万陆仟元（￥ 256000.00）。

二、采购标的具体情况

1、采购内容、数量：疫情防控隔离区集装箱式打包箱采购，数量一宗。

2、需实现的功能或者目标：疫情防控隔离区集装箱式打包箱采购。

3、需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：按国标、部标或行业标准要求制造、验收，需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

4、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 打包箱6055*2990*2896mm=18.1M2 | 15(含厕所1个) | 套 |

1、打包箱安装地面找平。用砌砖垫在打包箱支撑架下面解决.

2、安装床28套(在校内搬运安装);床上用品28套，价格320元（床单、被套、枕巾各2件；棉被、褥子、枕芯、蚊帐、床垫各1件），从学院床上用品中招标单位购买。

3、冬季取暖设施30个,产品名称：室内加热器,3C产品：1500W 220V～ 50Hz,暖风机/取暖器类别: 全屋取暖器,颜色分类: 金色摇头款 ,适用面积: 10㎡以下,电暖器最大功率: 1200W,最大采暖面积(平方米): 20m^2以下,控制方式: 机械式,档位: 3档,取暖器加热方式: 陶瓷加热。参考图片

4、15个打包箱一分为二，中间加隔断，加门窗（带纱窗）。

5、打包箱厕所（需增加门窗、隔断）作为男女移动厕所，洗手盆、蹲便器、拉水电(加防冻处理)直径1.8米*长2.4米污水灌埋入地下（设置排气孔、活动口便于抽粪便）

- 喷涂红色房间号，喷涂红十字，具体位置安装后再定。

- 安装位置到现场勘察,东西走向,东7个,西8个.中间留路.

| 打包箱技术参数 |
| --- |
| 标准箱 6055*2990*2896mm=18.1M2 白色 中间隔开分2个房间 |
| 2.5普通配置 |
| 项次 | 项目 | 材料规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 底座框架 | 2支镀锌横梁5630*160*2.5mm，2支镀锌横梁2685*160*2.5mm，底角件4个(专利角件) | 1 | 套 |  |
|  |  | 底次FG50*100*1.5mm镀锌 | 1 | 套 |  |
|  |  | 18mm厚玻镁板(布鲁） | 1 | 套 |  |
|  |  | 1.6mm厚地板革 | 1 | 套 |  |
| 2 | 顶部框架 | 2支镀锌横梁5630*170*2.5mm，2支镀锌横梁2685*170*2.5mm，顶角件4个(专利角件) | 1 | 套 |  |
|  |  | 顶次梁80*40*1.5mm | 1 | 套 |  |
|  |  | 50玻璃丝绵被保温+锡箔纸 | 1 | 套 |  |
|  |  | 20*10*1.2镀锌方管 | 1 | 套 |  |
|  |  | 0.5mm彩钢蒙皮板 | 1 | 套 |  |
|  |  | 831*0.4mm彩钢集成吊顶 | 1 | 套 |  |
|  |  | 吊顶Z型件 | 1 | 套 |  |
| 3 | 立柱 | 2526*210*150*2.5mm镀锌立柱,4支 | 1 | 套 |  |
| 4 | 钢制防盗门 | 普通钢制防盗门50板用，0.4mm厚，尺寸930*1975 | 1 | 套 |  |
| 5 | 窗 | 箱房专用塑钢推拉窗930*1130，单玻，含纱窗,防盗窗，插窗 | 2 | 套 |  |
| 6 | 墙板 | 950型50mm岩棉复合板，双面铁皮0.4mm，容重50KG/m³ 房间里外白色 | 1 | 套 |  |
| 7 | 辅材 | 直径50mmPVC落水管(加厚型） | 4 | 支 |  |
|  |  | 50泛水槽 | 1 | 套 |  |
|  |  | 立柱包件（05厚） | 1 | 套 |  |
|  |  | 自攻丝、铆钉、内六角螺栓、胶类等 | 1 | 套 |  |
| 8 | 电配套要求 国标正泰电配 | 从东传达室前面配电柜拉电16平方电缆（3+1）,长度约100米, 走地下管道，至供热站门口，地下走管加保护，主配电箱设置在东起第一个房间内（1漏保、1断路器）。每个房间内工业插座盒+工业插座32A，普通插座1、空调插座1，LED三防灯1，两芯线. | 1 | 套 |  |

5、需满足的采购政策要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及其他相关规定。

6、项目交付或者实施的时间和地点：

交付期：自接到采购人供货通知之日起15个日历天内供货安装调试完毕并验收合格（投标人可提供更快的供货安装期）；

地点：采购人指定地点。

7、需满足的服务标准、期限、效率等要求：

交付期：自接到采购人供货通知之日起15个日历天内供货安装调试完毕并验收合格（投标人可提供更快的供货安装期）；

8、项目售后服务及验收标准：

（1）质保期：自验收合格之日起不低于1年，单个产品若厂家规定的质保期超过   年的，执行厂家规定，投标人可提供更优惠的质保期。

（2）验收标准：按国标、部标或行业标准要求制造、验收，需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

9、其他技术、服务等要求：无。

三、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则,对本项目需求方案提出意见或者建议,并请于2020年9月6日前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构,采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理.

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的,异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑;质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的,异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

五、项目联系方式

采购单位：山东省城市服务技师学院

地 址：烟台市高新区海天路1001号

联系人：张老师

联系方式：0535-2246661；13953556061

采购代理机构：山东万信项目管理有限公司

地址：烟台市莱山区观海路128号黄海国际A座14层

联系人：贾倩倩

联系方式：0535-3970358